## Slide 1
Лекция 2_Часть 1
Основные характеристики и принципы построения ЭВМ и систем

## Slide 2: Понятия: - структура, - архитектура, - группы характеристик ЭВМ

## Slide 3
ЭВМ — это комплекс технических и программных средств, предназначенный для автоматизации подготовки и решения задач пользователей.
Структура — совокупность элементов и их связей:
  структура технических средств,
  структура программных средств,
  структура аппаратно-программных средств.
Архитектура ЭВМ — это многоуровневая иерархия аппаратно-программных средств, из которых строится ЭВМ

## Slide 5
Характеристики ЭВМ с точки зрения человеко-машинного интерфейса
Технические и эксплуатационные характеристики ЭВМ
(быстродействие и производительность, показатели надежности, достоверности, точности, емкость оперативной и внешней памяти, габаритные размеры, стоимость технических и программных средств, особенности эксплуатации и др.)
Характеристики и состав функциональных модулей базовой конфигурации ЭВМ
(возможность расширения состава технических и программных средств; возможность изменения структуры)
Состав программного обеспечения ЭВМ и сервисных услуг
(операционная система или среда, пакеты прикладных программ, средства автоматизации программирования)

## Slide 6
Быстродействие —
число определенного типа команд, выполняемых ЭВМ за одну секунду
Производительность —
это объем работ (например, число стандартных программ), выполняемый ЭВМ в единицу времени

## Slide 7
Единица измерения быстродействия
MIPS (Million Instructions Per Second) — миллион операций в секунду.
Обычно рассматриваются наиболее короткие операции типа сложения
Для оценки современных ЭВМ применяется достаточно редко по следующим причинам:
  набор команд современных микропроцессоров может включать сотни команд, сильно отличающихся друг от друга длительностью выполнения
  значение, выраженное в MIPS, меняется в зависимости от особенностей программ

## Slide 8
Единица измерения быстродействия
MFLOPS (Million Floating Point Operations Per Second) — миллион операций с плавающей точкой в секунду
Для персональных компьютеров этот показатель практически не применяется из-за особенностей решаемых задач и структурных характеристик ЭВМ

## Slide 9
Тестовые наборы для комплексных оценок производительности:
  наборы тестов фирм-изготовителей для оценивания качества собственных изделий
  стандартные универсальные тесты для ЭВМ, предназначенных для крупномасштабных вычислений
  специализированные тесты для конкретных областей применения компьютеров
  Пакеты : LINPACK, LAPACK используются для ранжирования компьютеров в списках ТОР500 и ТОР50

## Slide 11
Емкость запоминающих устройств
количество структурных единиц информации, которые одновременно можно разместить в памяти
Этот показатель позволяет определить, какой набор программ и данных может быть одновременно размещен в памяти

## Slide 12
Бит — наименьшая структурная единица информации
1 бит (двоичное число)=0 или 1
1 байт = 8 бит
1 Кбайт = 210 байт=1024 байт
1 Мбайт = 223бит = 210 Кбайт = 220 байт
1 Гбайт = 233 бит = 210 Мбайт= 220 Кбайта
1 Тбайт = 243 бит = = 210 Гбайт
1 Пбайт = 210 Тбайт = 253 бит
1 Эбайт = 210 Пбайт = 263 бит
1 Збайт = 210 Эбайт
1 Ибайт = 210 Збайт
Обычно отдельно характеризуют емкость оперативной памяти и емкость внешней памяти

## Slide 13
Емкость оперативной памяти — для ПЭВМ
  в 2004 году – 128-256 Мб
  в 2006 году – 256-512 Мб
  . . .
  в 2016 году – > 4000 Мб
  . . .
  С 2019 г.: 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 64, 128 Гб
  . . .
  современным играм нужно уже свыше 16 ГБ оперативной памяти.
  Выбор памяти зависит от того, поддерживает ли его материнская плата
  для 32 разрядных ПЭВМ : от 4-32 Мб до 4 Гб (2 × 2 ГБ) и даже до 16 Гб;
  для 64 разрядного процессора (например, blade-сервер-POWER6 4,2 ГГц с функцией синхронной многопоточности) до 64 Гб, 128 - 8*16, 4*32.

## Slide 14
Емкость внешней памяти
Емкость внешней памяти зависит от типа носителя:
  флоп - 1.44 Мб – 3 Мб
  винчестер - от 40 Гб – до 500 Гб, 1Тб, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Тб
  CD - 640 Мб; DVD – 18 Гб
  флэш память - 2,4,8,10,16, 32, 64 …256 Гб
  Емкость внешней памяти характеризует объем программного обеспечения и отдельных программных продуктов, которые могут устанавливаться в ЭВМ

## Slide 15
Надежность, точность, достоверность

## Slide 16
Надежность —
это способность ЭВМ при определенных условиях выполнять требуемые функции в течение заданного времени (стандарт ISO - 2382/14-78 (Международная организация стандартов))
Высокая надежность ЭВМ закладывается в процессе ее производства.
Переход на новую элементную базу - СБИС резко сокращает число используемых интегральных схем, а значит, и число их соединений друг с другом, что повышает надежность и обеспечивает требуемые режимов работы (охлаждение, защита от пыли).

## Slide 17
Точность —
возможность различать почти равные значения (стандарт ISO — 2382/2-76).
Точность в основном определяется разрядностью ЭВМ, которая в зависимости от класса ЭВМ может составлять
32, 64 и 128 двоичных разрядов
На точность также влияют используемые структурные единицы представления информации (байт, слово, двойное слово).

## Slide 18
Достоверность —
свойство информации быть правильно воспринятой
Достоверность характеризуется вероятностью получения безошибочных результатов
Заданный уровень достоверности обеспечивается аппаратурно-программными средствами контроля самой ЭВМ.
Возможны методы контроля достоверности путем решения эталонных задач и повторных расчетов.

## Slide 19: Архитектуры первых компьютеров (сер. 20 в.): Принстонская архитектура Гарвардская архитектура

## Slide 20
Сущность фон-неймановской концепции:
Двоичное кодирование
Программное управление
Однородность памяти
Адресуемость памяти

## Slide 21: Принцип двоичного кодирования
Вся информация, как данные, так и команды кодируются двоичными цифрами 0 и 1
Каждый тип информации представляется в двоичном виде и имеет свой формат

## Slide 22
В формате числа выделяют
поле знака и поле значащих разрядов
В формате команды выделяют
поле кода операции и поле адресов
r разрядов p разрядов
Команда имеет вид (r+p)-разрядной двоичной комбинации
Код операции- (КО) | Адресная часть – (AЧ)
Поле знака | Поле значащих разрядов

## Slide 23
2. Принцип программного управления
Все вычисления, предписанные алгоритмом решения задачи, должны быть представлены в виде программы
Программа состоит из последовательности управляющих слов — команд, которые выполняются процессором друг за другом в определенной последовательности

## Slide 24
3. Принцип однородности памяти
Как команды, так и данные хранятся в одной и той же памяти (кодируются в одной и той же системе счисления - чаще всего двоичной) и внешне в памяти неразличимы
Распознать возможно по способу использования
Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными
Для доступа к программам, командам и операндам используются их адреса
В качестве адресов выступают номера ячеек памяти ЭВМ, предназначенных для хранения объектов

## Slide 25: 4. Принцип адресуемости памяти
Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек
Процессору в любой момент доступна любая ячейка
Двоичные коды команд и данных разделяются на единицы информации, называемые словами и хранятся в ячейках памяти
Для доступа используются номера соответствующих ячеек – адреса